## Slide 1
La sicurezza nelle attività estrattive
Adempimenti normativi e operativi
Le cave in ambito di attività
a rischio di incidente rilevante
Angelo Robotto
Dirigente Responsabile Area attività regionali per il rischio industriale
e lo sviluppo economico compatibile
di ARPA Piemonte

## Slide 2
Direttiva 2003/105/CE “ Seveso III” e D.Lgs. 238/05
Le modifiche introdotte tengono conto delle circostanze e delle modalità di accadimento di alcuni importanti incidenti industriali verificatisi in Europa, quali
Romania, Baia Mare (Gennaio 2000):
Cedimento della diga del bacino di decantazione con conseguente
sversamento di cianuro e inquinamento del fiume Tibisco/Danubio
Sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, con operazioni di preparazione chimica o termica e deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;
impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I e utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali
Ampliamento del campo di applicazione

## Slide 3
Principali problematiche ambientali legate all’attività estrattiva
Gli sterili generati dall’estrazione di metalli non ferrosi possono contenere notevoli quantità di sostanze pericolose come i metalli pesanti o le sostanze chimiche che sono necessarie nel particolare processo utilizzate per separare il minerale utile dal resto. La disponibilità chimica dei metalli e dei composti metallici tende ad aumentare con l'estrazione e la successiva lavorazione dei minerali: da questo possono avere origine fenomeni di drenaggio acido o alcalino.

## Slide 4
Il crollo di un bacino di accumulo e decantazione, oltre alle conseguenze legate al flusso di materiale verso valle comporta conseguenze a medio lungo termine legate alla diffusione sul territorio di sostanze altamente inquinanti
Stava 1985
Collasso dei bacini di decantazione dei fanghi della lavorazione della fluorite
285 morti

## Slide 5
I fanghi (100.000m3) ad altissimo contenuto di cianuro e metalli pesanti hanno compromesso l’ecostistema del Danubio e di altri 6 fiumi.
Baia Mare (Romania) 2000
Tracimazione dei bacini di decantazione dei fanghi estrattivi della miniera aurifera di Aurul

## Slide 6
Alcuni recenti incidenti che hanno coinvolto attività estrattive 2004-2009

## Slide 7
A causa della formazione di acido solforico,il crollo o il danneggiamento una struttura di deposito di rifiuti minerari può avere ripercussioni gravi e prolungate nel tempo sull’ambiente. Una volta avviato, il processo di formazione di acidi è estremamente difficile da arrestare.
Uno dei problemi più seri e diffusi, legato ai rifiuti di estrazione è costituito dal drenaggio acido (DA). Si ha produzione di acidi quando materiali ricchi di solfuri contenuti nella roccia sterile e negli sterili sono esposti all’ossigeno e all’acqua e reagiscono con essi formando acidi solforici. .

## Slide 8
Ambito di applicazione
Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, all'interno dell'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e nelle strutture di deposito [...]
Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione (art. 3, comma 1, lettera r).
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.
Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Art. 4 Disposizioni generali [….]
Art. 5 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
L’operatore deve elaborare un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, che contiene, tra l’altro, la classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti dall’allegato II

## Slide 9
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Allegato II (art. 5, c. 3 lettera c) - Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' classificata nella
Categoria A se:
1) il guasto o cattivo funzionamento, quale il crollo di un cumulo o di una diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione presente o futura, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura, oppure
2) contiene rifiuti di estrazione classificati come pericolosi ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, oltre un determinato limite, oppure
3) contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato limite.

## Slide 10
Si applica alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.
Prevede una serie di adempimenti a carico del Titolare delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A ed in particolare:
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
A tali fini deve essere integrato il documento di sicurezza e salute redatto ex art.6, comma 1, del D. Lgs. 624/96 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” (allegato al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, sezione del piano globale dell’attività estrattiva da presentare all’autorità competente per l’ottenimento dell’autorizzazione) e deve essere messo in atto un Sistema di Gestione della Sicurezza in base agli elementi di cui alla parte I dell’allegato III
Individuazione dei rischi di incidenti rilevanti e adozione, a livello di progettazione, costruzione, funzionamento, manutenzione e chiusura, delle misure necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e l’ambiente
Art. 6 Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni

## Slide 11
Allegato III (art. 6, c. 3) – Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e informazioni da comunicare al pubblico
Parte Prima – Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti: contenuti del documento di politica ed elementi costituenti del Sistema di Gestione della Sicurezza analoghi a quanto previsto dal D.Lgs.334/99 e s.m.i. e D.M. 9 agosto 2000.
La Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il SGS dell’operatore devono essere proporzionali ai rischi di incidenti rilevanti che la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione presenta.
Parte Seconda – Informazioni da comunicare al pubblico interessato contenuti delle informazioni da fornire analoghi a quanto previsto dalla Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui all’allegato V del D.Lgs.334/99 e s.m.i.
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

## Slide 12: Allegato III, Parte Prima – Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti
Ai fini dell’attuazione della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del SGS, è necessario tener conto dei seguenti elementi:
Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti: deve includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione dell’operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti rilevanti.
Il SGS deve includere la parte del sistema generale di gestione comprendente la struttura organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
nell’ambito del SGS devono essere trattati i seguenti aspetti:
  organizzazione e personale
  individuazione e valutazione dei rischi rilevanti
  controllo operativo
  gestione delle modifiche
  pianificazione delle emergenze
  monitoraggio delle prestazioni
  audit e analisi

## Slide 13: Confronto tra contenuti SGS ex DLgs. 117/08 e D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (DM 9/08/2000)
Contenuti SGS ex DLgs. 117/08 (Allegato III Parte Prima) | Contenuti SGS ex D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e DM 9/08/00
Organizzazione e personale | Organizzazione e personale (art. 6)
Individuazione e valutazione dei rischi rilevanti | Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti (art. 7)
Controllo operativo | Controllo operativo (art. 8)
Gestione delle modifiche | Gestione delle modifiche (art. 9)
Pianificazione delle emergenze | Pianificazione di emergenza (art. 10)
Monitoraggio delle prestazioni | Controllo delle prestazioni (art. 11)
Audit e analisi | Controllo e revisione (art. 12)

## Slide 14: Confronto dei contenuti SGS tra DLgs. 117/08, D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (DM 9/08/2000) e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (OHSAS 18001)
Contenuti SGS ex DLgs. 117/08 (Allegato III Parte Prima) | Contenuti SGS ex D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e DM 9/08/00 | Contenuti SGS ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (OHSAS 18001)
Organizzazione e personale | Organizzazione e personale (art. 6) | 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenze, formazione e consapevolezza 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione
Individuazione e valutazione dei rischi rilevanti | Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti (art. 7) | 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle azioni di controllo
Controllo operativo | Controllo operativo (art. 8) | 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.4.6 Controllo operativo
Gestione delle modifiche | Gestione delle modifiche (art. 9) | 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle azioni di controllo 4.4.6 Controllo operativo
Pianificazione delle emergenze | Pianificazione di emergenza (art. 10) | 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze
Monitoraggio delle prestazioni | Controllo delle prestazioni (art. 11) | 4.5.1 Misura e monitoraggio delle prestazioni 4.5.3 Indagine incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive
Audit e analisi | Controllo e revisione (art. 12) | 4.5.5 Audit interno 4.6 Riesame

## Slide 15: Contenuti SGS ex DLgs. 117/08 (Allegato III Parte Prima)
Organizzazione e personale:
  ruolo e responsabilità del personale coinvolto nella gestione dei principali rischi a tutti i livelli dell’organizzazione;
  individuazione delle esigenze di formazione del personale interessato e fornitura di tale formazione;
  coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;
Individuazione e valutazione dei rischi rilevanti:
  adozione e applicazione di procedure che consentano di individuare sistematicamente i principali rischi connessi con le operazioni normali e anomale e valutazione della probabilità che si producano e della loro gravità;
Controllo operativo:
  adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, compresa la manutenzione dell’impianto, i processi, le apparecchiature e gli arresti temporanei;
Gestione delle modifiche:
  adozione e applicazione di procedure per pianificare le modifiche o la progettazione di nuove strutture di deposito dei rifiuti di estrazione;

## Slide 16: Contenuti SGS ex DLgs. 117/08 (Allegato III Parte Prima)
Pianificazione delle emergenze:
  adozione e applicazione di procedure per individuare emergenze prevedibili attraverso un’analisi sistematica e per preparare, sperimentare e rivedere i piani di emergenza per affrontare tali emergenze;
Monitoraggio delle prestazioni:
  adozione e applicazione di procedure per la valutazione continua del rispetto degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal SGS dell’operatore, nonché i meccanismi di indagine e intervento correttivo in caso di mancato rispetto di tali obiettivi.
  Le procedure devono riguardare il sistema utilizzato dall’operatore per riferire su incidenti rilevanti o sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto delle misure di protezione, le indagini svolte in proposito e il seguito dato all’evento sulla base degli insegnamenti tratti;
Audit e analisi:
  adozione e applicazione di procedure per la valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e l’efficacia e adeguatezza del SGS; analisi documentata delle prestazioni della politica e del sistema di sicurezza, nonché aggiornamento da parte della direzione.

## Slide 17: Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
Secondo il DM 9 agosto 2000 il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti deve essere:
specifico per lo stabilimento
sottoscritto dal gestore
Alla Politica deve essere allegato il programma di attuazione e/o miglioramento del SGS, che contiene gli interventi impiantistici e gestionali per il miglioramento della sicurezza con l’indicazione delle tempistiche di attuazione.
Tale programma deve essere mantenuto aggiornato (registrazione dello svolgimento delle attività programmate, motivazione della eventuale riprogrammazione, integrazione con attività non programmate)
Nella definizione e riesame del documento di politica e nell’attuazione del SGS deve essere coinvolto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (es. definizione e revisione di piani di formazione e addestramento, PEI, ecc.) sia:

Il documento di Politica deve essere diffuso al personale (es. illustrazione negli incontri di formazione/informazione)
Esempio di politica

## Slide 18: Attività di formazione, informazione, addestramento (FIA)
Secondo il D.M. 16 marzo 1998 “Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ” le attività di FIA devono essere gestite secondo una procedura nella quale siano definiti:
le modalità di erogazione
i destinatari (es. lavoratori dipendenti, lavoratori di ditte terze)
i contenuti (es. SGS, analisi di sicurezza, schede di sicurezza, esperienza operativa, PEI)
le periodicità degli incontri
le modalità di verifica dell’apprendimento (es. questionari)
le modalità e i contenuti della registrazione degli incontri (elenco dei partecipanti e relative firme, argomenti trattati, eventuali annotazioni, modalità di verifica dell’efficacia)
Le attività di FIA devono essere programmate redigendo un piano annuale articolato sulla base dei precedenti criteri e mantenuto aggiornato (registrazione dello svolgimento delle attività programmate, motivazione della eventuale riprogrammazione, integrazione con attività non programmate)
Le attività di FIA devono essere svolte in conformità al piano e, in ogni caso, ai requisiti del D.M.16 marzo 1998

## Slide 19: Piano di Emergenza Interno (PEI)
Secondo l’allegato IV del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e il DM 9 agosto 2000 il PEI deve contenere:
l’individuazione dei ruoli, nominativi e compiti del Responsabile della gestione delle emergenze, dei componenti della squadra di emergenza, della squadra di primo soccorso, dell’incaricato dell’evacuazione, del responsabile delle comunicazioni all’esterno, e dei relativi sostituti
l’identificazione dei livelli di emergenza (emergenza locale, emergenza generale, evacuazione, fine emergenza) e delle relative modalità di segnalazione dell’emergenza
l’individuazione di scenari incidentali desunti dall’analisi di sicurezza e codificati mediante i suddetti livelli
la descrizione, per ogni scenario, delle azioni da intraprendere da parte del personale addetto all’emergenza e dei sistemi di emergenza (sistemi di contenimento, presidi antincendio, ecc.)
la descrizione del comportamento in emergenza per il restante personale
l’individuazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettivi (tipologia e numero)
la rappresentazione su planimetria dei punti critici dove possono svilupparsi gli scenari incidentali, dell’ubicazione delle attrezzature e impianti antincendio, dei pulsanti di emergenza, dei punti di raccolta e delle vie di fuga
Esempio di PEI

## Slide 20: Esercitazioni del Piano di Emergenza Interno (PEI)
Il D.M. 16 marzo 1998 prevede che siano effettuate esercitazioni periodiche relative alla messa in atto del PEI, con riferimento anche alle prove di evacuazione.
Tali esercitazioni devono contemplare:
la simulazione degli scenari incidentali contemplati nell’analisi di sicurezza
l’utilizzo dei DPI a disposizione in funzione della tipologia di scenario
Tali esercitazioni devono essere registrate in apposito verbale che riporti:
lo scenario simulato
i nominativi degli operatori coinvolti nelle esercitazioni
le azioni messe in atto dagli operatori e tempi di intervento
le modalità di segnalazione di allarme (emergenza) e cessato allarme (cessata emergenza)
l’utilizzo dei DPI e dei sistemi di emergenza (sistemi di contenimento, presidi antincendio, ecc.)
le eventuali criticità riscontrate e azioni di miglioramento

## Slide 21
Art. 6 Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni
Ulteriori adempimenti a carico del Titolare delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Predispone, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno (c. 7, contenuti analoghi a quelli richiesti dall’All. IV del D.Lgs.334/99 e s.m.i.)
Fornisce all’autorità competente, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione, le informazioni per la preparazione del Piano di Emergenza Esterno (c. 11, contenuti analoghi a quelli richiesti dall’All. IV del D.Lgs.334/99 e s.m.i.). Il Piano è comunicato al Prefetto competente per territorio che può disporre eventuali modifiche.
In caso di incidente rilevante: adotta le misure previste dal piano di emergenza interno e comunica all'autorità competente le informazioni necessarie sull’incidente (circostanze, sostanze presenti, misure di emergenza adottate)
Nomina un responsabile per la sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti